## Slide 1
智慧門鎖
109-2 嵌入式影像處理
指導老師：
陳朝烈
組員名單：
電子工程系4甲 0652001 江承修

## Slide 2
需求
以人臉辨識開門，對著監視器即可自動開鎖。
建立自家人人臉的資料庫。
抓出影像中人臉的特徵點預測，並判別是否正確，若正確則開門鎖。

## Slide 3
限制需求 (環境)
嵌入式硬體：樹梅派、IPCAM (1920*1080)、顯示器 。
測試用硬體：筆記型電腦(i5-7200U)。
作業系統：Ubuntu (嵌入式) 、Windows10 (測試用) 。
軟體：Python3.6+、OpenCV、Dlib。
應用環境：室內明亮的日光燈空間。
GUI：Python Tkinter。

## Slide 4
情境構想
將監視器裝置於家門上方，回到家時只要抬頭看一下監視器，房門就會自動開鎖，離開時只要關上門，10秒沒有感應到人臉資料庫內的人物，則自動上鎖，達到一個感覺自己住在高級公寓依樣的生活品質。
理想的成品是用 電磁鎖(如圖1)，來變成自家的門鎖，然後接上樹梅派。但若家裡的門無法改裝，則以一個馬達來代替門鎖，模擬情境。

## Slide 5
使用者資料登入：
  輸入使用者名稱。
  擷取一小段畫面，將每一幀擷取出來，並存起來當成使用者臉部樣本。
  讀入照片，使用Dlib進行臉部的捕捉，並抓出68個關鍵點。
  將 68 個關鍵點進行嵌入成一個 128 維的特徵向量 。
模型訓練：
  將使用者資料登入模組取得的特徵向量與使用者名稱作學習，生成模型。
臉部識別：
  不斷抓取IPCAM影像，並儲存。
  使用Dlib進行臉部的捕捉，並抓出68個關鍵點。
  將 68 個關鍵點進行嵌入成一個 128 維的特徵向量 。
  將值輸入給模型進行預測，輸出True or False。
馬達(門鎖)狀態：
  由臉部識別模組輸出之True or False狀態來執行開鎖。
GUI：
  輸入當前使用者資料做設定用。
  顯示出當前畫面。
分析 – 模組定義
68個關鍵點

## Slide 6
Breakdown
使用者
資料輸入
使用者人臉影像擷取3s
每一幀讀出成照片
模型建立
讀取圖片庫
(資料夾)
Dlib取每張圖68個特徵
存成圖片庫
(資料夾)
偵測
Dlib取每張圖128維特徵向量
使用者名稱與特徵做KNN
Dlib取每張圖68個特徵
Dlib取每張圖128維特徵向量
取一定比數結果取中位數
門鎖馬達
開門/不動作
模型
預測結果
取特徵

## Slide 7
Breakdown – 更新
使用者設定
GUI
輸入姓名
使用者人臉拍攝
(約3秒)
取每幀臉部68個關鍵點
遷入成一個128維向量
dlib.shape_predictor()
dlib.face_recognition_model_v1().compute_face_descriptor()
取中位數, 最大值, 最小值, 平均值, 眾數等做標籤
視情況調整, 該部分到時會測試, 怕樹梅派跑不動
建立資料集
(csv)
辨識模型
訓練
讀取資料集
訓練模型
偵測
取臉部68個
關鍵點
遷入成一個128維向量
取中位數, 最大值, 最小值, 平均值, 眾數等做標籤
以模型預測
動作
開門/不動作
視情況調整, 該部分到時會測試, 怕樹梅派跑不動
視情況調整, 因為沒有使用過樹梅派, 會先以筆電測試效能後再作改善
取平均得到辨識結果
(>80% true)

## Slide 8
設計
GUI
輸入使用者姓名
UserLogin
Module
姓名
(Label)
Dlib
Module
使用者臉部影片(片段)
使用者照片
KNN
照片特徵
Knn.sav
姓名(Label)
照片特徵
當前影像

## Slide 9
設計 – 辨識階段
Dlib
Module
Knn.sav
128 維
特徵向量
馬達控制
Status
當前影像

## Slide 10
GUI
User name
當前影像
Facial landmark detection
Statistics
User_data _reation
USER_DataSet.csv
Machine learning
Module
User_Knn.sav
Facial landmark detection
Statistics
User_data _reation
Video
Capture
當前影像
3s影像
Prediction module
開門/不動作
設定功能
User_Knn.sav
辨識功能
設計 – 修正
User name | 眾數 | 中位數 | 最大值 | 最小值 | ……
x | x | x | x | x | ……
x | x | x | x | x | ……
x | x | x | x | x | ……

## Slide 11
設計 – GUI構想
使用者登入系統
icon
確定
用戶名:
攝影機影像

## Slide 12
API
GUI：
        輸入：攝影機影像、使用者姓名。
        輸出：使用者姓名。
        參數：影像Label大小。
        方法：Thread獨立運行。
Video Capture：
        輸入：攝影機影像。
        輸出：3秒鐘影像。
        參數：無。
        方法：GUI按下確定後，抓取3秒鐘影像。
User_data _reation：
  Facial landmark detection
          輸入：攝影機影像。
          輸出：128 維的特徵向量。
          參數：人臉模型、向量嵌入模型。
          方法：利用dlib的模型抓人臉與輸出特徵向量。
  Statistics
          輸入： 128 維的特徵向量。
          輸出：使用者資料集 (.csv)
          參數：無。
          方法：將每張畫面的128維向量取中位數, 最大值, 最小值, 平均值, 眾數等存入csv。
Machine learningModule：
        輸入：使用者資料集(.csv)
        輸出：訓練模型。
        參數：無。
        方法：sklearn套件。
Prediction module：
        輸入：中位數, 最大值, 最小值, 平均值等
        輸出：True/False (辨識正確/辨識不正確)
        參數：無
        方法：由User_data _reation的Statistics輸入，並取一定比數的結果作平均，準確度>80%則判定為True。

## Slide 13
Schedule
使用者設定程序：
  GUI
  Video Capture
  User_data _reation
  MachineLearningModule
辨識程序：
  User_data _reation
  PredictionModule
測試：
  樹梅派系統安裝。
  python環境安裝。
  Dlib環境安裝。
  程式功能測試。

## Slide 14
Schedule
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 |  |  |  |  | 
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
期末考最後一週上課
今天
使用者設定程序
樹梅派環境安裝與程式測試
辨識程序
回到分析階段做改善
五月
六月

## Slide 15
Unit test part ID integration
GUI Test：輸入姓名按下確認後，開始擷取3秒鐘攝影機影像。
人臉特徵抓取：使用dlib模型抓出人臉與取得特徵值做為學習樣本，會將其輸出為csv檔。
訓練模組：目前打算以sklearn 實作，效果若不佳再更換其他方法。
預測模組：將特徵值統計後，輸入進行預測。

## Slide 16
Test data sets
User name | 眾數 | 中位數 | 最大值 | 最小值 | ……
name | x | x | x | x | ……
name | x | x | x | x | ……
name | x | x | x | x | ……
68個關鍵點
臉部各角度取關鍵點
轉成特徵向量
做統計後輸出資料集

## Slide 17
驗證

## Slide 18
參考資料
Python-OpenCV學習（十一）分水嶺算法進行圖像分割：https://blog.csdn.net/weixin_33743703/article/details/89865984?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-baidujs_title-1&spm=1001.2101.3001.4242
人臉辨識系統 Face Recognition 開發紀錄 ( OpenCV / Dlib )：
https://allen108108.github.io/blog/2020/04/16/%E4%BA%BA%E8%87%89%E8%BE%A8%E8%AD%98%E7%B3%BB%E7%B5%B1%20Face%20Recognition%20%E9%96%8B%E7%99%BC%E7%B4%80%E9%8C%84%20%20(%20OpenCV%20_%20Dlib%20)/
基於python語言使用OpenCV搭配dlib實作人臉偵測與辨識：
https://www.tpisoftware.com/tpu/articleDetails/950
dlib 人臉特徵點檢測：
https://www.itread01.com/content/1547209506.html
Python影像辨識筆記(四)：使用dlib辨識器：
https://yanwei-liu.medium.com/python%E5%BD%B1%E5%83%8F%E8%BE%A8%E8%AD%98%E7%AD%86%E8%A8%98-%E5%9B%9B-%E4%BD%BF%E7%94%A8dlib%E8%BE%A8%E8%AD%98%E5%99%A8-c75a633e9853

## Slide 19
THANKS
FORYOUR WATCHING!